## Slide 1: PetroMod盆地模拟软件中MFF模式动力学参数应用指南
李志强/中海（石油）中国有限公司天津分公司
Zhiqiangligeo@163.com
张艳红/斯伦贝谢科技服务（北京）有限公司
YZhang74@slb.com

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
02
03
04
Components组分模块介绍
Kinetics生烃动力学模块介绍
MFF模式动力学参数输入方式
一些注意事项

## Slide 3: Kinetics生烃动力学模块介绍-缺省模型
Kinetics是PetroMod盆地模拟软件为用户设计的生烃动力学模块，除了内置的一些生烃动力学模型、该模块还
允许用户结合区域样品的生烃动力学参数进行应用。
这是必须要定义的部分，代表了干酪根初次裂解生成油和气的占比
吸附量（Pepper and Corvi, 1995的五个有机相模型吸附烃量为气吸附量20mg/gTOC，油吸附量为100mg/gTOC）
频率因子（指前因子）
活化能占比
活化能总和

## Slide 4: Kinetics生烃动力学模块介绍-自定义模型
新建空白模型
复制一个缺省模型
粘贴一个缺省模型
重命名

## Slide 5: MFF模式动力学参数输入解决思路
Kinetics模块只支持用户进行SFF模式进行生烃动力学的应用；为了实现MFF模式，需要利用Components模块构建多个组分即可：对新建的组分进行标记，按照活化占比模拟多个组分（但是每一个组分仅包含一个平行一级反应）。
在使用平行反应模型描述有机质热降解时，假设由N个平行一级反应组成，每个一级反应得到生烃潜量为Xi，其中i=1，2，···，N。则N个平行反应的总生烃量为：

## Slide 6: 目录
CONTENTS
01
02
03
04
Components模块介绍
Kinetics生烃动力学模块介绍
MFF模式动力学参数输入方式
一些注意事项

## Slide 7: Components模块介绍
Components模块即生成的不同油气组分的物理和化学特征，以常见的PetroMod Oil为例，它通常被定义为生成的油组分（C6+）

## Slide 8: Components模块构建平行一级反应
Components模块构建平行一级反应的思路是新建生成的油气组分，并赋予它相关的物理和化学参数，那么在进行MFF生烃动力学应用时，就可以将其定义为一个平行一级反应。
这里我们直接复制PetroMod Oil这个组分，并重新进行命名，每一个命名的后缀（160、165。。。。）为某个平行一级反应的活化能。

## Slide 9: 目录
CONTENTS
01
02
03
04
Components模块介绍
Kinetics生烃动力学模块介绍
MFF模式动力学参数输入方式
一些注意事项

## Slide 10: MFF模式生烃动力学应用
软件默认的方法是每一个组分中，包含多个平行一级反应，即包含多个活化能分布。
将每一组活化能按照百分比进行分配，每一个组分中仅包含一个平行一级反应，且该平行反应的占比为100%。

## Slide 11: 目录
CONTENTS
01
02
03
04
Components模块介绍
Kinetics生烃动力学模块介绍
MFF模式动力学参数输入方式
一些注意事项

## Slide 12: MFF模式的吸附量
除了Pepper and Corvi, 1995发表的五个有机相有定义的吸附量外，大部分模型并没有定义吸附量。这需要研究人员依据相关实验进行设置， Pepper and Corvi, 1995发表的五个有机相的气体吸附量为20mg/g，这是根据煤岩定义的，适用于湖相源岩的气体吸附量可能是更高35mg/g（ Baur et al.2020 ）
如果使用前述的方法对MFF模式的生烃动力学参数进行建模，那么无法设置吸附量，因此我们建议吸附量全部设置为0。
C型有机相
D/E型有机相

## Slide 13: 谢谢